Все характеристики

| Число телеканалов и радиостанций | Не менее 1000 |
| --- | --- |
| Варианты организации списков телеканалов и радиостанций | «ТВ», «Радио», по жанровым категориям, списку «Избранное» |
| Фаворитные группы | 1 группа |
| Поддерживаемые виды поиска телеканалов и радиостанций | Автоматический поиск «Триколор ТВ», ручной поиск |
| Поддержка телетекста | DVB; OSD&VBI |
| Поддержка субтитров | DVB; TXT |
| Напоминания-таймеры | Не менее 30 |
| Графический интерфейс | Полноцветный, Full HD-разрешение, 32 бит |
| Языки меню | Русский, Английский |
| Электронный программный гид | ISO 8859-5 standard |
| Поддержка дополнительных сервисов | «Кинозалы», «Лучшее на ТВ», «Мультиэкран», «Онлайн ТВ», «ТВ-Почта» |
| Встроенный Wl-Fi адаптер | - |
| Встроенный накопитель | - |
| Накопитель в комплекте поставки | - |
| Особенности работы STB | - |
| Разъемы USB | Задняя панель: 1x USB 2.0; 1x USB 3.0 |
| Возможность ручной настройки антенны | Выбор частоты LNB, инвертирование поляризации, тон 22 кГц |
| Поддержка DiSEqC | 1.0 |
| Разъем IR (подключение выносного ИК-датчика для приема сигналов с пульта ДУ) | Jack 3,5 мм TRRS |
| Работа встроенного ИК-датчика при подключении выносного | Работает |
| Ethernet | 100Base-T |
| Органы управления | Кнопка «ВКЛ./ВЫКЛ.»; ИК-датчик для приема сигналов с пульта ДУ |
| Органы индикации | 4-разрядный 7-сегментный светодиодный индикатор; светодиод индикации режима ожидания/рабочего режима |
| Картоприемник | Слот для установки смарт-карты условного доступа (Mini-SIM) |
| LNB OUT (трансляция сигнала, поступающего на LNB IN) | - |
| HDMI | Поддержка HDCP rev 1.4 и 2.2 |
| Аналоговое аудио/видео | Разъем «AV», подключение (с помощью переходника) Jack 3,5 мм – 3RCA |
| S/PDIF (выход цифрового аудиосигнала) | - |
| Разъем Common Interface | - |
| TERRESTRIAL OUT (трансляция сигнала, поступающего на TERRESTRIAL IN) | - |
| TF CARD (подключение внешней карты памяти) | - |
| Количество тюнеров | 2 |
| Входной разъем | Тип “F”, IEC 169-24 |
| Диапазон частот | 950...2150 МГц |
| Входное сопротивление | 75 Ом |
| Уровень входного сигнала | –65...–25 дБмВт |
| Питание конвертера и поляризация | Вертикальная/правая поляризация: (13,0±0,5) B Горизонтальная/левая поляризация: (18,0±0,5) B |
| Демодуляция | DVB-S: QPSK; DVB-S2: QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK DVB-S2X: QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK |
| Видеопоток | MPEG-2: MP@L 4:2:0 MPEG-4 (H.264): MP@L2.2-5.1 4:2:0, MP@L2.2-5.1 4:2:0 baseline, HP@L2.2-5.1 4:2:0 HEVC (H.265): MP@L2.2-5.1 10 bit 4:2:0 |
| Формат экрана | 4:3, 16:9 |
| Видеоразрешение | от 480i/p до 2160p |
| Декодирование аудио | MPEG-1,2 layer 1,2,3; MPEG-2 AAC; MPEG-4 AAC HE v1 и v2 |
| Режим аудио | Моно/Стерео |
| Стандарты аналогового ТВ | PAL |
| Тип блока питания | Внешний 12 В, 3 А |
| Потребляемая мощность | Не более 36 Вт |
| Срок службы | 3 года |
| Срок гарантийного обслуживания | 12 месяцев |